## Slide 1: 研究背景
位置情報を使ったサービスの増加
  ライフログ
  ナビゲーション 等
位置情報の重要性が増加
通過イベント
  ある地点の通過と通過方向を取得
  移動経路推定や位置推定誤差の修正に利用可能
歩行者
経路
通過検知ゲート

## Slide 2: 既存手法の比較
手法 | 通過方向検出 | 設置 コスト | 複数人検出 | 検出のための 動作 | 精度
改札 | 可 | 数百万 | 不可 | 必要 | 約1m
接触型タグリーダ | 不可 | 数百万 | 不可 | 必要 | 約1m
BLE | 可* | 数千円 | 可 | 不要 | 約8m
防犯ゲート | 不可 | 数十万 | 可 | 不要 | 約1m
本手法 | 可 | 数万 | 可 | 不要 | 約2m

## Slide 3: アプローチ
磁石を用いて特徴的な磁場を生成
検出する磁場パターンによって通過場所と通過方向を判別
磁気
主成分分析
バンドパス フィルタ
周波数解析
ラベル分け
データ調整
x,y,z
第1成分
ラベルA
ラベルB
5Hz
10Hz
閾値フィルタ
１
２
３
検出アルゴリズム

## Slide 4: アプローチ
磁石を回転させて周期的な磁場を生成
磁気センサで磁気を取得し、周波数解析
特定の周波数のスペクトルが閾値を超えたらラベル付け
ラベル付けのパターンから通過と通過方向を検出する

## Slide 5: 磁石の特性 直径2cm,厚さ8cm
Chart: 磁石からの距離[cm]
図3 磁石からの距離と磁束密度の関係

## Slide 6: 磁場の変化

## Slide 7: 実験
通過検出実験
  通過の検出率
  通過方向の検出率
50cm
  通過検出率:89%
  通過方向検出率:89%
75cm
  通過検出率:83%
  通過方向検出率:83%
100cm
  通過検出率:39%
  通過方向検出率:39%

## Slide 8
30cm
10Hz
5Hz
磁石
方向1
方向2
4.5m

## Slide 9: 実験設定
端末:Nexus5
磁気サンプリング周波数:50Hz
保持位置:足側面、腰前面 （手持ち）
歩行速度:0.5m/s
経路
  全長4.5m
磁石と端末の距離
  50cm
  75cm
  100cm
46
-54
μT
0
μT
-86
μT
55
-67

## Slide 10
Chart: 周波数[Hz]
| 2 | 3.1 | 4.5999999999999996 | 6 | 7.8 | 9.3000000000000007 | 10 | 12.5 | 14 | 16 | 17.100000000000001 | 18.7 | 20 | 21.8 | 23.4 | 25 | 26.5 | 28.1 | 29.6 | 31.2 | 32.799999999999997 | 34.299999999999997 | 35.9 | 37.5 | 39 | 40.6 | 42.1 | 43.7 | 45.3 | 46.8 | 48.4
 | 30 | 57 | 161 | 101 | 49 | 49 | 29 | 14 | 20 | 19 | 24 | 19 | 5 | 19 | 20 | 22 | 8 | 6 | 7 | 11 | 8 | 11 | 3 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6

## Slide 11: 実験結果
磁石と端末の距離 | 通過検出率 | 通過方向検出率
磁石無し | 0% | 0%
50cm | 89% | 89%
75cm | 83% | 83%
100cm | 39% | 39%
エリアA
エリアB
エリアC
磁石B
磁石A
磁石
磁石
a[Hz]
b[Hz]
エリアA
エリアB
エリアC

## Slide 12: 100cm通過検出
手法 | 成功回数/全回数
順方向,横付け | 1/3
逆方向,横付け | 2/3
順方向,前付け | 2/3
逆方向,前付け | 1/3
順方向;ポケット | 1/3
逆方向;ポケット | 0/3

## Slide 13: 75cm通過検出
手法 | 成功回数/全回数
順方向,横付け | 3/3
逆方向,横付け | 3/3
順方向,前付け | 2/3
逆方向,前付け | 2/3
順方向;ポケット | 3/3
逆方向;ポケット | 2/3

## Slide 14: 50cm通過検出
手法 | 成功回数/全回数
順方向,横付け | 2/3
逆方向,横付け | 3/3
順方向,前付け | 3/3
逆方向,前付け | 3/3
順方向;ポケット | 2/3
逆方向;ポケット | 3/3

## Slide 15: 今後の課題
性能評価
  通過検出精度
  通過検出のタイミング
  同時通過検出人数

## Slide 16
  通過検出可能距離
  評価事項
    複数人の通過検出
    通過検出タイミング
  歩行速度
今後の課題

## Slide 17
磁気
主成分分析
バンドパス フィルタ
周波数解析
ラベル分け
データ調整
x,y,z
第1成分
ラベルA
ラベルB
5Hz
10Hz
閾値フィルタ
１
２
３
検出アルゴリズム

## Slide 18: 実験結果
磁石と端末の距離 | 通過検出率 | 通過方向 検出率
50cm | 89% | 89%
75cm | 83% | 83%
100cm | 39% | 39%