## Slide 1: 研究背景
位置情報を使ったサービスの増加
  ライフログ
  ナビゲーション 等
位置情報の重要性が増加
通過イベント
  ある地点の通過と通過方向を取得
  移動経路推定や位置推定誤差の修正に利用可能
歩行者
経路
通過検知ゲート

## Slide 2: 既存手法の比較
手法 | 通過方向検出 | 設置 コスト | 複数人検出 | 検出のための 動作 | 精度
改札 | 可 | 数百万 | 不可 | 必要 | 約1m
接触型タグリーダ | 不可 | 数百万 | 不可 | 必要 | 約1m
BLE | 可* | 数千円 | 可 | 不要 | 約8m
防犯ゲート | 不可 | 数十万 | 可 | 不要 | 約1m
本手法 | 可 | 数万 | 可 | 不要 | 約2m

## Slide 3: アプローチ
磁石を用いて特徴的な磁場を生成
検出する磁場パターンによって通過場所と通過方向を判別
磁気
主成分分析
バンドパス フィルタ
周波数解析
ラベル分け
データ調整
x,y,z
第1成分
ラベルA
ラベルB
5Hz
10Hz
閾値フィルタ
１
２
３
検出アルゴリズム

## Slide 4: アプローチ
磁石を回転させて周期的な磁場を生成
磁気センサで磁気を取得し、周波数解析
特定の周波数のスペクトルが閾値を超えたらラベル付け
ラベル付けのパターンから通過と通過方向を検出する

## Slide 5: 磁石の特性 直径2cm,厚さ8cm
Chart: 磁石からの距離[cm]
図3 磁石からの距離と磁束密度の関係

## Slide 6: 磁場の変化

## Slide 7: 実験
通過検出実験
  通過の検出率
  通過方向の検出率
50cm
  通過検出率:89%
  通過方向検出率:89%
75cm
  通過検出率:83%
  通過方向検出率:83%
100cm
  通過検出率:39%
  通過方向検出率:39%
46
-54
μT
0
μT
-86
μT
55
-67

## Slide 8
30cm
10Hz
5Hz
磁石
方向1
方向2
4.5m

## Slide 9
Chart: 周波数[Hz]
| 2 | 3.1 | 4.5999999999999996 | 6 | 7.8 | 9.3000000000000007 | 10 | 12.5 | 14 | 16 | 17.100000000000001 | 18.7 | 20 | 21.8 | 23.4 | 25 | 26.5 | 28.1 | 29.6 | 31.2 | 32.799999999999997 | 34.299999999999997 | 35.9 | 37.5 | 39 | 40.6 | 42.1 | 43.7 | 45.3 | 46.8 | 48.4
 | 30 | 57 | 161 | 101 | 49 | 49 | 29 | 14 | 20 | 19 | 24 | 19 | 5 | 19 | 20 | 22 | 8 | 6 | 7 | 11 | 8 | 11 | 3 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6

## Slide 10: 実験結果
磁石と端末の距離 | 通過検出率 | 通過方向検出率
磁石無し | 0% | 0%
50cm | 89% | 89%
75cm | 83% | 83%
100cm | 39% | 39%
エリアA
エリアB
エリアC
磁石B
磁石A
磁石
磁石
a[Hz]
b[Hz]
エリアA
エリアB
エリアC

## Slide 11: 100cm通過検出
手法 | 成功回数/全回数
順方向,横付け | 1/3
逆方向,横付け | 2/3
順方向,前付け | 2/3
逆方向,前付け | 1/3
順方向;ポケット | 1/3
逆方向;ポケット | 0/3

## Slide 12: 75cm通過検出
手法 | 成功回数/全回数
順方向,横付け | 3/3
逆方向,横付け | 3/3
順方向,前付け | 2/3
逆方向,前付け | 2/3
順方向;ポケット | 3/3
逆方向;ポケット | 2/3

## Slide 13: 50cm通過検出
手法 | 成功回数/全回数
順方向,横付け | 2/3
逆方向,横付け | 3/3
順方向,前付け | 3/3
逆方向,前付け | 3/3
順方向;ポケット | 2/3
逆方向;ポケット | 3/3

## Slide 14: 今後の課題
性能評価
  通過検出精度
  通過検出のタイミング
  同時通過検出人数

## Slide 15
  通過検出可能距離
  評価事項
    複数人の通過検出
    通過検出タイミング
  歩行速度
今後の課題

## Slide 16: 通過検出アルゴリズムの変更
2015/04/10 sen

## Slide 17: 実験
30cm
10Hz
5Hz
磁石
方向1
方向2
4.5m
図1 実験の概要図(俯瞰図)
50～100cm

## Slide 18: 実験設定
端末:Nexus5
磁気サンプリング周波数:50Hz
保持位置:手持ち（腰前、腰横）、ポケット
歩行速度:0.5m/s
経路
  全長4.5m
磁石と端末の距離
  50cm
  75cm
  100cm
図2 左：腰前保持、右：腰横保持
90㎝

## Slide 19: 実験結果
磁石と端末の距離 | 通過検出率 | 通過方向 検出率
50cm | 89% | 89%
75cm | 83% | 83%
100cm | 39% | 39%

## Slide 20: 実験結果
磁石と端末の距離 | 通過検出率 | 通過方向 検出率
50cm | 89% | 89%
75cm | 83% | 83%
100cm | 39% | 39%

## Slide 21: 方針
通過検出率の向上
  検出アルゴリズムの改良
    通過検出を通過位置検出と通過方向検出とは別に
  環境設定の変更
    磁石
    モーター

## Slide 22: 方針
通過検出率の向上
  検出アルゴリズムの改良
    通過検出を通過位置検出と通過方向検出とは別に
  環境設定の変更
    磁石
    モーター

## Slide 23
磁気
主成分分析
バンドパス フィルタ
周波数解析
ラベル分け
データ調整
x,y,z
第1成分
ラベルA
ラベルB
5Hz
10Hz
閾値フィルタ
検出アルゴリズム

## Slide 24
磁気
主成分分析
バンドパス フィルタ
データ調整
x,y,z
第1成分
ラベルA
ラベルB
5Hz
10Hz
検出アルゴリズム
バンドパス フィルタ
閾値フィルタ
周波数解析
ラベル分け
閾値フィルタ
1
2

## Slide 25: 変更点
バンドパスフィルタ
  主成分分析する前の磁気センサに対してバンドパスフィルタを掛ける
  関係する周波数帯(3～25Hz)の主成分を取得
閾値フィルタ
  バンドパスフィルタで得られる値の絶対値に対して閾値を設定
  閾値を超える時間が１秒を超えた場合は通過したと検出
    64サンプルの平均値が閾値を超えるか
0
8
8
μT
閾値
0
8
μT
閾値
通過

## Slide 26: 実験結果(変更後)
磁石と端末の距離 | 通過検出率* | 通過方向 検出率
50cm | 100% | 61%
75cm | 100% | 77%
100cm | 100% | 5%
*どこを通過したかは分からないが磁石の前を通過したのを検出

## Slide 27
20
-20
μT
5.6秒

## Slide 28
20
-20
μT
5.6秒
通過中

## Slide 29
20
-20
μT
5.6秒
ラベルB検出中

## Slide 30
20
-20
μT
5.6秒
ラベルA検出中

## Slide 31
20
-20
μT
5.6秒
ラベルC検出中

## Slide 32: ラベル付けの変更
通過位置検出と通過方向検出を行う
  閾値の変更
    固定値でなく観測した値から決定
      平均値を超えるか
      歩行データを参考に決定
  通過を検出したら必ずラベル付けを行う
    閾値でなく、一番高いスペクトルを持つ周波数でラベル付け
    スペクトルの微分値を用いて変化の大きい値でラベル付け

## Slide 33: 今後の方針
ラベル付けアルゴリズムの改良
Androidアプリとして実装

## Slide 35: ラベル付けの変更
2015/04/10 sen

## Slide 36
変更が必要

## Slide 37: 方針
通過検出のアルゴリズム
  通過検出
    磁石の前を通過したか
  通過位置検出
    どの位置の磁石の前を通過したか
  通過方向検出
    どの方向に通過したか

## Slide 38: 方針
通過検出のアルゴリズム
  通過検出
    磁石の前を通過したか
  通過位置検出
    どの位置の磁石の前を通過したか
  通過方向検出
    どの方向に通過したか

## Slide 39
磁気
主成分分析
バンドパス フィルタ
データ調整
x,y,z
第1成分
ラベルA
ラベルB
5Hz
10Hz
閾値フィルタ
周波数解析
ラベル分け
通過検出
通過位置検出
通過方向検出

## Slide 40: 通過方向検出
FFTにより各周波数成分に分割
  各周波数成分のスペクトルが閾値を超えるか
  閾値を周波数毎に決める
閾値フィルタによるラベル付け
  磁石との距離によって変えるべき
    遠いとき:閾値小
    近いとき:閾値大
  最適な閾値があるかを調査

## Slide 41: 閾値と通過方向検出率
磁石-端末間距離 | ラベルAの閾値 | ラベルBの閾値 | 通過検出率
50cm | 40 | 10 | 59%
75cm | 40 | 10 | 72%
50cm | 43 | 20 | 77%
75cm | 43 | 20 | 61%
50cm | 60 | 40 | 86%
75cm | 60 | 40 | 50%

## Slide 42: 通過方向検出
微分値を用いたラベル付
  スペクトルの変化でラベル付を行う
Chart: スペクトルの時間遷移

## Slide 43
Chart: 
 | 7.5362 | -0.0022309 | 1.6625 | 17.3208 | 17.2488 | 25.0063 | 38.8147 | -42.8198 | -15.7382 | -18.4551 | -12.4353 | -11.1503 | -1.3512 | 3.3256 | 0.58034
 | 10.4183 | -2.9743 | 3.7983 | 2.0288 | 5.6169 | 19.3602 | 12.4348 | -24.963 | -14.8801 | 0.54722 | -4.1446 | 0.46439 | -0.026177 | 1.472 | 0.7578
Chart: 
 | 9.2937 | -3.3556 | -1.0233 | 2.0369 | 1.1791 | 0.071328 | 7.1569 | -0.059683 | 13.5124 | 15.0229 | 52.2518 | 57.0794 | 29.9677 | -63.5402 | -61.8653 | -16.563 | -12.3759 | -14.3082 | 1.1672 | -3.6768
 | 6.9903 | 3.6247 | -1.3449 | -1.5803 | -0.089528 | 2.6592 | 5.8368 | -8.9605 | 4.3002 | 2.2269 | 13.5583 | 10.6055 | -0.9522 | 11.1211 | -9.5174 | -14.138 | -12.2506 | -3.279 | 1.2947 | -0.1195